## Slide 1: 影像處理HW2
Color Conversion & Morphological Operations

## Slide 2: 作業內容
實作以下幾個函數並利用這些函數正確的擷取出圖像中的手部區域
  CvtColor(Image)： Convert RGB to HSV
  MorOpen(Image)、MorClose(Image)：在二元影像上進行Morphological Operation中的Open跟Close
    包含Erosion/dilation

## Slide 3: 步驟
首先在不同背景不同環境之下，拍攝自己的手照片三張作為輸入
對於輸入的彩色影像：
  先轉成HSV SPACE
  在HSV SPACE中找到膚色的範圍(三張圖用同一組範圍)
  對Color Channel做運算，框出膚色範圍影像將原圖轉成二元圖
  最後利用MorOpen跟MorClose將選取結果美化
在RGB Color Space上做一樣的事，並比較結果

## Slide 4: 結果

## Slide 5: 評分(DeadLine：11/15 23:59:59)
內容：針對任意背景的手部影像三張(來源自己拍)，框選出手部的區域
評分標準：
  函數： Convert to HSV Space 20%
  函數： Morphological Operation：Open 20%
  函數： Morphological Operation：Close 20%
  將不同背景手的照片的手部區域正確標記出 30%
  比較在RGB Domain和HSV Domain上進行顏色分割的結果 10%
將報告(包含程式碼/程式碼說明/結果圖/心得(RGB/HSV/Open/Close的比較)
繳交至ilearn2
嚴禁抄襲! (包含網路資源)
用現成函數的話分數*1/2